## Slide 1
Embedded Systems e IoT: do bare-metal à comunicação wireless segura
Pedro Bertoleti

## Slide 2: Pedro Bertoleti
Engenheiro eletricista
Mais de 10 anos de experiência em Dev (incluindo sistemas embarcados)
Engenheiro de firmware na Toledo do Brasil Ind. de Balanças
Articulista do portal Embarcados (www.embarcados.com.br)

## Slide 3: Pedro Bertoleti
Áreas de interesse:
Sistemas embarcados bare-metal
Sensoriamento remoto
IoT

## Slide 4: Tópicos desta palestra
IoT e sensoriamento remoto
Bare-metal no sensoriamento remoto
O papel da Central / nó IoT
Projeto-exemplo: arquitetura
Projeto-exemplo: aquisição de dados
Projeto-exemplo: publicação de dados
Projeto-exemplo: segurança (hardware e software)
Demonstração

## Slide 5: IoT
= tudo conectado a tudo!

## Slide 6: IoT
Então, porque não monitorar tudo, tonando nossas cidades e vidas mais inteligentes?

## Slide 7: IoT e sensoriamento remoto
Para isso, é preciso sensoriar / medir tudo o que for possível!

## Slide 8: Caminho: Do bare-metal a IoT
Internet
?
?

## Slide 9: IoT e sensoriamento remoto
Objetivos:
1) Qualidade de vida: monitorar grandezas de grande relevância financeira e ambiental
Exemplos: consumo de água, consumo de energia elétrica, poluição sonora, poluição atmosférica, etc.
2) Motivo comercial: formar uma base de dados para traçar comportamentos e tendências do consumidor
Exemplo: obter hora de pico de consumo de água e energia elétrica e suas variáveis relacionadas (temperatura ambiente, níveis de chuva, período do ano, ...) para, assim, conseguir melhor tarifar o uso destes recursos.

## Slide 10: IoT e sensoriamento remoto
Como fazer?

## Slide 11: Bare-metal no sensoriamento remoto
Internet
Bare
Metal
?

## Slide 12: Bare-metal no sensoriamento remoto
O que é bare-metal?
Modalidade de software embarcado “na raça” (sem S.O.)
Linguagens envolvidas: C e Assembly (eventualmente C++)
Usa o microcontrolador em baixo nível
Permite a maior performance de um software embarcado
Nesta camada, trabalha um desenvolvedor com maior experiência de back-end

## Slide 13: Bare-metal no sensoriamento remoto
Por que utilizar?
Exige um microcontrolador com menos recursos
Permite uso de microcontroladores mais baratos (principalmente quanto a economia em memória Flash).
Lida muito bem com grande número de interrupções sem comprometer performance final
Maior número de proteções de software e hardware aplicáveis
Brown-out detection, Watchdog, saber o exato motivo de um reset, etc.
Permite maior eficiência na comunicação com sensores (comunicação com periféicos de forma direta)
Funcionamento mais rápido e ágil.
Software embarcado dedicado à sua aplicação
Modalidade de software embarcado compatível com qualquer microcontrolador do mercado

## Slide 14: Bare-metal no sensoriamento remoto
Em suma:
Permite o desenvolvimento de um software altamente robusto
Permite uso de um hardware mais modesto
Tem excelente performance e confiabilidade
Bare-metal: sistema projetado para ser ligado e esquecido (manutenção zero)

## Slide 15: O papel da Central / nó IoT
Internet
Bare
Metal
Central / Nó

## Slide 16: O papel da Central / nó IoT
Foi visto que:
Fazer sensoriamento remoto é relevante tanto comercialmente quanto para aumento da qualidade de vida
O sensoriamento começa no bare-metal
Mas, e para enviar estes dados para a Internet? O que fazer? Qual é o elo faltante?

## Slide 17: Central / nó IoT
Nesta camada, o uso de um sistema operacional é bem vindo
Por baixo preço e alta disponibilidade de hardwares compatíveis e preço nulo de licença de uso, o Linux e suas distribuições mais compactas representa a maior parcela de S.O. embarcado.
A central / nó IoT é capaz de se comunicar com sistemas bare-metal E comunicar-se com a Internet.
É responsável por disponibilizar os dados lidos para a Internet de forma adequada.

## Slide 18: Central / nó IoT
Aqui, trabalha um desenvolvedor com maior experiência de front-end
Nesta camada, fala-se em IoT e derivados: MQTT, HTTP, Socket Connection, 3G/HSPDA/4G, etc.
Pode ser ou não headless

## Slide 19: Projeto-exemplo
Internet
Bare
Metal
Central / Nó
Consumo e fluxo de água
Luminosidade
Temperatura

## Slide 20: Projeto-exemplo: arquitetura
Bare-metal
Consumo e fluxo de água
Bare-metal
Luminosidade
Bare-metal
Temperatura
Central-nó / IoT
Internet
Rede de sensoriamento com topologia em estrela

## Slide 21: Projeto-exemplo: arquitetura
Iternet
Protocolo de comunicação dos dispositivos sensores e central / nó IoT
[STX] [ENDEREÇO] [OPCODE] [TAMANHO] [CHECK-SUM] [BUFFER]
0x02 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte Max. 255 bytes
Onde o Checksum é calculado por: Checksum = (~SomaDeTodosOsBytes) + 1
Os dados sempre são requisitados pela central IoT (ou seja, os módulos bare-metal funcionam sob demanda)
Cada dispositivo de sensoriamento (bare-metal) possui um endereço
Dispositivo | Endereço
Medidor de água | 0x01
Medidor de luminosidade | 0x02
Medidor de temperatura | 0x03

## Slide 22: Projeto-exemplo: arquitetura
Iternet
O sistema bare-metal comunica-se com a central IoT via ZigBEE (comunicação wireless), usando a encriptação AES 128-bit do próprio chip XBEE.
A central IoT comunica-se com a Internet via MQTT, com payload encriptado em uma criptografia simétrica desenvolvida por mim.

## Slide 23: Projeto-exemplo: aquisição de dados
Iternet
- Medidor de água: calibração
Sinal do sensor de água
Microcontrolador
Volume de controle vazio
Volume de controle cheio
Início
Fim
Conta os pulsos

## Slide 24: Projeto-exemplo: aquisição de dados
- Medidor de água: uso
Sinal do sensor de água
Microcontrolador
1- Conta os pulsos
2- Converte número de pulsos contados em volume
3- Calcula medições

## Slide 25: Projeto-exemplo: aquisição de dados
- Medidor de luminosidade: uso
Sinal do sensor de
luminosidade
Microcontrolador
Converte leitura analógica em uma leitura relativa da luminosidade, capaz de dizer se é dia ou noite.
LDR
(sensor de luminosidade)

## Slide 26: Projeto-exemplo: aquisição de dados
- Medidor de temperatura: uso
Microcontrolador
“Conversa” (através de um protocolo proprietário) com o sensor e obtém o valor da temperatura medida.
Protocolo de comunicação
síncrono

## Slide 27: Projeto-exemplo: publicação de dados
A central IoT publica os dados para o mundo exterior via MQTT
O payload é criptografado via criptografia proprietária
Os dados enviados ao Broker são, necessariamente, interpretáveis somente por quem possui a chave certa de criptografia.
No exemplo em questão, há uma maneira de modificar, quando desejado, a chave de criptografia

## Slide 28: Projeto-exemplo: publicação de dados
Central-nó / IoT
MQTT
(payload criptografado)
Payload
Criptografia simétrica proprietária
Internet
MQTT
Dispositivos finais devem conhecer a chave para “entender” a informação

## Slide 29: Projeto-exemplo: segurança
Software
Criptografia do payload (MQTT e da rede sensorial), com chave conhecida somente pelos elementos da comunicação (quem envia e quem recebe). Isso minimiza as chances de burlar a comunicação com sensores e com broker, garantindo que somente as partes interessadas terão acesso aos dados
Os microcontroladores devem ter proteção contra leitura de código.
A central IoT deve ter acesso restrito (atenção a senha de acesso root e sempre bloquear acesso via terminal serial / USB CDC nas placas de produção!!!)

## Slide 30: Projeto-exemplo: segurança
Hardware
Não utilizar cartões SD para imagem do sistema da central-IoT. Utilizar EMC (equivalentes a memórias flash soldadas na placa).
Após gravação dos softwares (seja no lado bare-metal ou central-IoT), colocar resina sobre os circuitos integrados principais (microcontroladores e memórias-flash)
Somente colocar identificação de pontos de prova estitamente necessários (alimentação, por exemplo).
Pintar a superfície dos circuitos integrados restantes (para dificultar identificação dos mesmos por alguém que queira clonar o hardware)
Na etapa de produção, retirar todas as interfaces seriais de comunicação e debug utilizadas no desenvolvimento.
Utilizar cases prensados para comportar as placas

## Slide 31: Demonstração
Iternet
Acesse agora o site da demonstração!! http://www.pjapps.qlix.com.br/QCONSP2016/

## Slide 32: Download / colaboração do projeto
Iternet
GitHub: https://github.com/phfbertoleti/ProjetoQCON2016

## Slide 33: Final da palestra
Iternet
Muito obrigado pela presença!
In embedded we trust!
Facebook.com/pedro.bertoleti
@pedro_bertoleti
Pedro Bertoleti